Esercizio Subnetting, Routing e configurazione macchine Linux

Considerando la topologia di rete rappresentata in figura, ed avendo a disposizione lo spazio di indirizzi 42.12.0.0/16 , ricavare utilizzando la tecnica del subnetting delle subnet con queste caratteristiche

- Subnet A 500 dispositivi di rete (host + router)

- Subnet B 100 dispositivi di rete (host + router)

- Subnet C 64 dispositivi di rete (host + router)

- Subnet D 90 dispositivi di rete (host + router)

- Subnet E 50 dispositivi di rete (host + router)

- Subnet F 20 dispositivi di rete (host + router)

- Subnet G, H, I, L, M  sono collegamenti punto punto /30

NOTA 1: l’indirizzamento del collegamento TAP non è incluso nella sottorete di partenza (vedi tabella di routing di R1)

NOTA 2: La rete P è una rete con indirizzamento privato. La rotta verso P non è presente in nessun router (a parte quelli direttamente collegati)

| Subnet | Indirizzo di rete | Maschera |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |
| I |  |  |
| L |  |  |
| M |  |  |

DOMANDA 1: Qual è il più piccolo blocco di indirizzi che servirebbe a questa rete?

DOMANDA 2: Qual è il numero di indirizzi non allocati?

DOMANDA 3 Qual è la differenza tra un meccanismo di Network Address Translation statico e dinamico?

Riempire le seguenti tabelle di routing e riportare gli indirizzi IP assegnati ai router considerando che:

- La rete deve essere “fully routable”

- Deve essere garantito l’accesso alla “big internet” da ogni host e router

- I pacchetti devono sempre effettuare il percorso più breve

- Le entries delle tabelle di routing devono essere minimizzate (accorpare quando possibile le rotte)

Considerare il router RH come connesso ad Internet (le entries relative all’interfaccia di R5 verso e RH sono precompilate. Ignorare la tabella di routing di RH).

ROUTER R1

IP router R1 (verso subnet A): _______________________ETH:_______

IP router R1 (verso subnet B): _______________________ETH:_______

IP router R1 (verso subnet G): _______________________ETH:_______

IP router R1 (verso subnet H): _______________________ETH:_______

| Rete di Destinazione/Maschera | Next-Hop | Interfaccia |
| --- | --- | --- |

ROUTER R2

IP router R2 (verso subnet C): _______________________ETH:_______

IP router R2 (verso subnet D): _______________________ETH:_______

IP router R2 (verso subnet G): _______________________ETH:_______

IP router R2 (verso subnet I): _______________________ETH:_______

| Rete di Destinazione/Maschera | Next-Hop | Interfaccia |
| --- | --- | --- |

ROUTER R3

IP router R3 (verso subnet E): _______________________ETH:_______

IP router R3 (verso subnet H): _______________________ETH:_______

IP router R3 (verso subnet L): _______________________ETH:_______

| Rete di Destinazione/Maschera | Next-Hop | Interfaccia |
| --- | --- | --- |

ROUTER R4

IP router R4 (verso subnet I): _______________________ETH:_______

IP router R4 (verso subnet F): _______________________ETH:_______

IP router R4 (verso subnet M): _______________________ETH:_______

| Rete di Destinazione/Maschera | Next-Hop | Interfaccia |
| --- | --- | --- |

ROUTER R5

IP router R5 (verso subnet M): _______________________ETH:_______

IP router R5 (verso subnet L): _______________________ETH:_______

IP router R5 (verso subnet TAP): 1.2.3.1/24 - ETH: 3

| Rete di Destinazione/Maschera | Next-Hop | Interfaccia |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 1.2.3.2 | ETH4 |

# Laboratorio

Realizzare la rete descritta nell’esercizio precedente con Netkit (rete privata P compresa).

- Aggiungere un pc in P (indirizzamento libero)

- Testare routing:

  - R1 ping R2 (su rete D)

  - R1 ping R3 (su rete E)

  - R1 ping R4 (su rete F)

  - R1 ping R5 (su rete TAP)

- Configurare le funzionalità di NAT in modo da verificare i seguenti test:

  - PC ping R1 (su rete A)

  - PC ping RH (su rete TAP)

  - Port forwarding per raggiungere due server UDP porta 19000 su pc1 (testare con nc da R1)

NOTA: RH rappresenta la macchina linux host del laboratorio Netkit